## Slide 1
Pacman game

## Slide 2: אפיון הפרויקט
השחקן נמצא בשדה המכיל קירות (מבוך ) - יש כמה סוגים של קירות : קירות קבועים אי אפשר לעבור אותם , הסוג השני קירות שנשברים אחרי מספר התנגשויות בהם.
שחקן (pacman) – יכול לנוע בארבעה כיוונים : שמאלה , ימינה , למעלה ולמטה
השחקן אוכל מטבעות שדרכם הוא צובר נקודות.
לשחקן יש מקסימום 3 לבבות שמהוות חיים של השחקן.
השחקן יכול לשבור קירות רק אם יש לו מקוש.
מפלצת : נעה בכיוון תנועה אקראי שמוגרל כל שנייה , ויש 2 סוגים של מפלצות :
אדומה: אם השחקן מתנגש בה מורידים לב לשחקן והמפלצת מועברת למיקום התחלתי.
ירוקה: אם השחקן מתנגש בה מוסיפים לב לשחקן והמפלצת מועברת למיקום התחלתי.
כשנגמר הזמן (timer ) והשחקן עדיין לא אכל כל המטבעות הוא מפסיד.
כאשר לשחקן יש 0 לבבות אז הוא מפסיד.
אם השחקן סיים לאכול כל המטבעות בזמן אז הוא מנצח.
הודעות הפסד וזכייה.
צלילים: בעת פגיעה בקיר או במטבע או כאשר לוחצים על מקשי התנועה.

## Slide 3: ממשקי המערכת
המקלדת - קלט
הקרטיס - מעבד
המסך - פלט

## Slide 4: הוראות הפעלה
מקש 8 – השחקן זז למעלה
מקש 4 – השחקן זז שמאלה
מקש 6 – השחקן זז ימינה
מקש 2 – השחקן זז למטה

## Slide 5: צילום מסכי המשחק
המסך אחרי התנגשות במפלצת אדומה – כתוצאה מכך ירד לב והמפלצת חזרה למיקום ההתחלתי שלה אחרי ההתנגשות
המסך בתחילת המשחק

## Slide 6: צילום מסכי המשחק
המסך אחרי התנגשות אחת בקיר – הוא נשבר חלקית
המסך אחרי שלקחנו מקוש שעולה לנו בחיים – לב אחד פחות
מונה הזמן שמוצג על הכרטיס עוצר במשך 9 שניות – ובמשך הזמן הזה אפשר לשבור קירות

## Slide 7: צילום מסכי המשחק
המסך אחרי הפסד – נגמר מונה הזמן או הגענו לאפס לבבות – 0 חיים
המסך אחרי התנגשות שנייה בקיר ואז הוא נשבר לגמרי

## Slide 8: צילום מסכי המשחק
המסך אחרי ניצחון – סיימנו לאכול כל המטבעות בזמן :

## Slide 9: סכמת מלבנים:
VGA
objectsMUX
hit
רקע דינאמי - משתנה
Game controller
מפלצות
Enemy
draw
player logic-move
player display
KBD
מקלדת
הגרלת כיוון תנועה רנדומלית
מיקום התחלתי
מיקום התחלתי
BG draw
רקע סטטי -קבוע
מטבעות, קירות
לבבות
מקוש
מונה זמן המוצג
על הכרטיס
הודעת הפסד או נצחון
צלילים
רמקול

## Slide 10
רקע סטטי mif
מחלק שעון
מקלדת
pacman
ghosts
רקע דינאמי – מטבעות , מקוש , לבבות ,קירות נהרסים
pacman
צלילים
מכונת random
מונה זמן
מסך הפסד או זכיה
VGA CONTROLLER
Game controller
& hit
Objects mux

## Slide 11: תיאור מודל – HART_DISPLAY

## Slide 12: מודל – HartsMatrixBitMap
HartsMatrixBitMap
התנגשות
הסט יחסי מהפינה השמאלית העליונה
DrawRequest
Square_object
Youwin?
פינת הייחוס
current VGA pixel

## Slide 13: אובייקטים בסיסיים
מקוש שובר קירות
חיים של השחקן
מטבעות שיש לאסוף
קיר נשבר בשלבים
מפה של המשחק

## Slide 14: אופן פעולה
// the screen is 640*480 or 20 * 15 squares of 32*32 bits

## Slide 15: המשך

## Slide 16: איך המשחק מסתיים?
lose
win

## Slide 17: תיאור מודל – ghost block
מכונת ראנדום מוציאה אקראית מספר בין 0 ל 3
מוציא פולס כל שנייה – ולכן מאפשר
להוציא מספר רנדומלי כל שנייה
Ghost block
המערכת
התנגשות
מיקום רנדומלי
DrawRequest

## Slide 18: ghost block
ghosts Move
Square Object
Ghosts bimap

## Slide 19: תיאור מכונת המצבים
Idle State
MOVE_ST
Position Change
Position Limits
SOF
collision
WAIT_FOR_EOF_ST
SOF
SOF